## Slide 1: ЭЛЕКТРОНИКА. Цифровая электроника
Преподаватели:
Никифоров Александр Юрьевич, д.т.н., профессор, aynik@spels.ru – куратор курса
Уланова Анастасия Владиславовна, к.т.н., доцент, avulan@spels.ru, +7-916-351-6364, ауд.В-306-2, лекция, семинары (С14-401 (А06-04), С14-402 (А06-05))
Каракозов Андрей Борисович, старший преподаватель, abkar@spels.ru, ауд.В-306-2, семинары (С14-401 (А06-04), С14-402 (А06-05), С14-601 (А06-08))
Демидова Александра Владимировна, старший преподаватель, avgreb@spels.ru ,
семинары (С14-001 (А06-10), С14-301 (А06-23))
Руденков Андрей Евгеньевич, аспирант, aerud@spels.ru, лабораторные работы (С14-101 (А06-01), С14-102 (А06-03)), семинары С14-201 (А06-06)

## Slide 2: Расписание
Лекция – из Б-100 (будет ремонт) переноситься в Б-304 (химия)
Группы С14-001, С14-301 вместо понедельника четной неделе семинары будут проходить в среду каждую неделю в Б-214, время 16.15…17.00 (сегодня первое занятие!!!);
Поменять местами экзамен (ЦЭ – дискр.математика) у групп С14-101, С14-102 и С14-401, С14-402.

## Slide 3: План курса

## Slide 4: Правила
При вопросах пишите на е-почту:
Уланова Анастасия Владиславовна avulan@spels.ru

## Slide 5: Литература
Цифровая схемотехника и архитектура компьютера.
Дэвид М. Харрис и Сара Л. Харрис

## Slide 6: ЛЕКЦИЯ №1. План лекции
Что изучим в курсе?
Понятие цифровых сигналов
Системы счисления
Сложение двоичных чисел
Представление чисел со знаком
Вычитание двоичных чисел
Логические элементы
Задачи для самостоятельного решения

## Slide 7: Что изучим в курсе
Принципы цифровой логики (важно знать дискретную математику), булева алгебра;
Основные цифровые элементы (комбинационные и последовательностные);
Каскадирование цифровых элементов (наращивание возможностей).
датчик
Аналого-цифровой преобраз-ль
(АЦП)
Обработка,
хранение,
передача
информации
Цифро-аналоговыйпреобраз-ль
(ЦАП)
«Обратная связь»
Три уровня представления цифрового сигнала

## Slide 8: Понятие цифровых сигналов
Сигнал — это любая физическая величина (например, температура, давление воздуха, интенсивность света, сила тока и т. д.), изменяющаяся со временем. Именно благодаря этому изменению сигнал может нести в себе какую-то информацию.
Электрический сигнал — это электрическая величина (например, напряжение, ток, мощность), изменяющаяся со временем. Вся электроника в основном работает с электрическими сигналами, хотя сейчас все больше используются световые сигналы, которые представляют собой изменяющуюся во времени интенсивность света.
Аналоговый сигнал — это сигнал, который может принимать любые значения в определенных пределах (например, напряжение может плавно изменяться в пределах от нуля до десяти вольт). Устройства, работающие только с аналоговыми сигналами, называются аналоговыми устройствами. Название «аналоговый» подразумевает, что сигнал изменяется аналогично физической величине, то есть непрерывно.
Цифровой сигнал — это сигнал, который может принимать только два (иногда — три) значения, причем разрешены некоторые отклонения от этих значений. Например, напряжение может принимать два значения: от 0 до 0,5 В (уровень нуля) или от 2,5 до 5 В (уровень единицы)
Аналоговый сигнал
Цифровой сигнал

## Slide 9: Понятие цифровых сигналов
Аналоговый
Цифровой


Защищены от действия шумов, наводок и помех;
Допускают более сложную, многоступенчатую обработку, длительное хранение без потерь;
Качественная передача сигнала;
Цифр.устр-ва менее подвержены старению;
Можно точно рассчитать и предсказать, проще проектировать и отлаживать
Определен в выделенный момент времени (дискретен), аналоговый сигнал может принимать любое свое значение бесконечно малое время;
Быстродействие аналоговых устройств поэтому принципиально больше;
Скорость обработки, передачи информации аналоговыми устройствами принципиально может быть выше;
Аналоговый сигнал более емкий по информации (для передачи одного аналогового сигнала нужно несколько цифровых);
В природе все сигналы – аналоговые и необходимо применение специальной аппаратуры по преобразованию (АЦП-ЦАП)

## Slide 10: Системы счисления
Двоичная
(бинарная)
Десятичная
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Восьмеричная
Шестнадцатеричная
0, 1
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, А, В, С, D, E, F
010 – 00002 – 016
110 – 00012 – 116
210 – 0010 2 – 216
310 – 0011 2 – 316
410 – 0100 2 – 416
510 – 0101 2 – 516
610 – 0110 2 – 616
710 – 0111 2 – 716
810 – 1000 2 – 816
910 – 1001 2 – 916
1010 – 1010 2 – A16
11 10 – 1011 2 – B16
12 10 – 1100 2 – C16
13 10 – 1101 2 – D16
14 10 – 1110 2 – E16
15 10 – 1111 2 – F16
10 → 2
8 → 2
10 → 8
10 → 16
0010111000112 = 13438
0010111000112 = 2Е316
10111000112 - ???
10 → 2 → 16
31110 =
0011 0001 0001BCD
Двоично-десятичный (BCD)

## Slide 11: Сложение двоичных чисел
1
1
1
11
Цифровые системы обычно оперируют числами с заранее определенным и фиксированным количеством разрядов. Ситуацию, когда результат сложения превышает выделенное для него количество разрядов, называют переполнением (overflow).

## Slide 12: Вычитание двоичных чисел. Представление чисел со знаком
Прямой код
Обратный код
Дополнительный код
Запишите числа 5 и –5 как четырехбитовые числа в прямом коде?
Оба числа имеют абсолютную величину 510 = 1012.
Таким образом, 510 = 01012
–510 = 11012
000111 = 710 (6р сетка)
100111 = − 710 (6р сетка)
000111 = 710 (6р сетка)
111000 = − 710 (6р сетка)
Инвертировать все биты;
Прибавить 1
000111 = 710 (6р сетка)
111001 = − 710 (6р сетка)
Стандартный способ сложения не работает в случае двоичных чисел со знаком, записанных в прямом коде. Например, складывая −510 + 510 привычным способом, получаем 11012 + 01012 = 100102.
Что, естественно, есть полный абсурд
Другой несколько странной особенностью прямого кода является наличие +0 и −0, причем оба этих числа соответствуют одному нулю. Нетрудно предположить, что представление одной и той же величины двумя различными способами чревато ошибками
Дополнительный код гарантирует однозначное представление нуля, допускает сложение чисел по привычной схеме, а значит, избавлен от недостатков прямого кода. В случае дополнительного кода нулевое значение представлено нулями во всех разрядах двоичного числа: 00…0002.
Вычислить 410 + 510, используя четырехбитные числа в дополнительном коде. Произойдет ли переполнение?
Решение: 410 + 510 = 01002 + 01012 = 10012 = –710. Результат не помещается в диапазон положительных четырехбитных чисел в дополнительном коде, оказываясь отрицательным. Если бы вычисление выполнялось с пятью или более битами, результат был бы такой 010012 = 910, что правильно.
Положительное число во всех представлениях одинаковое !!!

## Slide 13: Цифровые устройства
Комбинационные
- логические элементы
- дешифраторы
- шифраторы
- мультиплексоры
- демультиплексоры
- арифметические устр-ва
Последовательностные
- триггеры
- регистры
- счетчики
- запоминающие устройства
цифровое устройство (ЦУ), обеспечивающее преобразование совокупности N входных цифровых сигналов в M выходных, при этом состояние выходных сигналов в данный момент времени определяется состоянием входных сигналов в этот же момент времени. Комбинационные ЦУ «не помнят» предыстории поступления сигналов на его входы. Правила функционирования определяются реализуемыми ими функциями алгебры логики.
Выходные сигналы Y зависят не только от текущих значений входных сигналов X, но и от последовательности значений входных сигналов, по­ступивших на входы в предшествующие моменты време­ни. В ПЦУ предыстория поступления последовательно­сти входных сигналов обязательно фиксируется с по­мощью специальных запоминающих элементов или эле­ментов памяти. Поэтому говорят, что ПЦУ обладают памятью.
схемы «без памяти»,
таблица истинности
схемы «с памятью»,
временные диаграммы

## Slide 14: Обозначения
Три типа выходов цифровых микросхем

## Slide 15: Логические элементы. Булева алгебра
Булева алгебра оперирует с константами и переменными, принимающими только два значения – 0 или 1.
Булевы 0 и 1 представляют состояние переменной напряжения (логических уровней)
Таблицы истинности – способ описания зависимости выходных сигналов логической схемы от логических уровней ее входных сигналов
Любой
логический
элемент
Y = f(Х0, Х1, Х2)
X2
X1
X0
Y
Для N входового элемента, возможны 2N выходных комбинаций
Х – входные операнды,
Y – выход, принимает значение 0 или 1 для каждого состояние Х
ЛЮБЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

## Slide 16: Логические элементы
Название | Функция | Обозначение | Таблица истинности
НЕ (инвертор) | Y = Х |  | 
И | Y = Х0 * Х1 |  | 
ИЛИ | Y = Х0 + Х1 |  | 
И-НЕ | Y = Х0 * Х1 |  | 
ИЛИ-НЕ | Y = Х0 + Х1 |  | 
ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ (сложение по модулю 2) | Y = X0*X1+X0*X1 |  | 
Х1
Х0
Y

## Slide 17: Логические элементы (есть ещё)
Повторители и буферы – не изменяют логику работы сигналов.
Что на входе, то и на выходе.
Повторители и буферы отличаются от инверторов прежде всего тем,
что они не инвертируют сигнал (правда, существуют и инвертирующие буферы).
Зачем же тогда они нужны?
Выполняют функцию увеличения нагрузочной способности сигнала, то есть позволяют подавать один сигнал на много входов. Для этого имеются буферы с повышенным выходным током.
Большинство буферов имеют выход ОК или ЗС, что позволяет использовать их для получения двунаправленных линий или для мультиплексирования сигналов.
Три типа выходов цифровых микросхем

## Slide 18: Для самостоятельного решения (№1)
Вычислить (a) −210 + 110 и (b) −710 + 710 используя 10р числа в дополнительном коде;
Вычислить (a) 1210 − 610 и (b) 2010 − 1110 используя 8р числа в дополнительном коде.
3210 перевести в 2, 8 и 16 систему
53416011678 перевести в 16 и 2 систему
АF03DC145F16 перевести в 2 и 8 систему
101018 перевести в 2 и 10 систему
Написать таблицу истинности
Максимально упростить схему
Нарисовать на логических элементах булеву функцию
Y = X0*X1 + X3 + (X0*X2) * X3

## Slide 19: ЛЕКЦИЯ №1. Выполнение плана
Что изучим в курсе?
Понятие цифровых сигналов
Системы счисления
Сложение двоичных чисел
Представление чисел со знаком
Вычитание двоичных чисел
Логические элементы
Задачи для самостоятельного решения
? 

## Slide 20: ЛЕКЦИЯ №2. План лекции
Устройство КМОП и ТТЛ логических элементов.
Характеристики цифровых элементов.
Булева алгебра: законы, ДНФ, КНД
Логические базисы (И-НЕ, ИЛИ-НЕ): построение в базисах любого логического элемента.
Минимизация функций: карты Карно
Задачи для самостоятельного решения.

## Slide 21: Устройство КМОП логических элементов
Отечественное обозначение
Иностранное обозначение

## Slide 22
1
0
Устройство КМОП логических элементов:
НЕ

## Slide 23
0
1
Епит
Устройство КМОП логических элементов:
НЕ

## Slide 24
0
х
1
Устройство КМОП логических элементов:
И-НЕ

## Slide 25
0
х
1
Устройство КМОП логических элементов:
И-НЕ

## Slide 26
1
1
0
Устройство КМОП логических элементов:
И-НЕ

## Slide 27
1
х
0
Устройство КМОП логических элементов:
ИЛИ-НЕ

## Slide 28
1
х
0
Устройство КМОП логических элементов:
ИЛИ-НЕ

## Slide 29
0
0
1
Устройство КМОП логических элементов:
ИЛИ-НЕ

## Slide 30: Транзисторно-транзисторная логика: типовая схема инвертора
вход
для самостоятельного решения (дополнительно):
в каком состоянии находятся каждый из транзисторов при подаче на вход логических 0 и 1

## Slide 31: Характеристики цифровых элементов
Напряжение питания
Логические уровни
Помехозащищенность (уровни шумов)
Передаточная характеристика
Потребляемая мощность

## Slide 32: Характеристики цифровых элементов
Напряжение питания (Епит, Vcc, Vdd) и логические уровни 0 и 1 (Uвых0, Uвых1)
Транзисторные технологии с проектными нормами более 0,5мкм в основном использовали Епит равное 5 В.
С переходом на транзисторы меньшего размера, Епит последовательно снижали до 3,3 В, 2,5 В, 1,8 В, 1,5 В, 1,2 В.
Выходные логические уровни микросхем с 5- и 3- вольтовым питанием
Выходные логические уровни 3- вольтовых и входные уровни 2,5- вольтовых микросхем
Важное понятие – порог срабатывания схем, как правило Епит/2

## Slide 33: Помехозащищенность (допустимые уровни шумов)
Для того чтобы выходной сигнал источника был правильно интерпретирован на входе приемника, необходимо, чтобы VOL < VIL и VOH > VIH. В этом случае, даже если выходной сигнал источника будет загрязнен шумами, приемник по-прежнему сможет правильно определить логический уровень входного сигнала. Допускаемый уровень шумов (помехозащищенность) – это то максимальное количество шума, присутствие которого в выходном сигнале источника не мешает приемнику корректно интерпретировать значение полученного сигнала.

## Slide 34: Передаточная характеристика
Передаточная характеристика (DС transfer characteristics) какого-либо логического элемента (вентиля) описывает напряжение на выходе этого элемента как функцию напряжения на его входе, когда входной сигнал изменяется настолько медленно, что выходной сигнал успевает изменяться вслед за ним.
В качестве логических уровней выбирают те две точки, где наклон передаточной характеристики dV(Y)/dV(A) равен −1. Такие точки называются граничные коэффициенты передачи (unity gain points). Подобный выбор обычно максимизирует допускаемые уровни шумов.

## Slide 35: Потребляемая мощность
Потребляемая мощность – это количество энергии, потребляемой системой в единицу времени.
Цифровая система потребляет энергию как в динамическом режиме, когда выполняет какие-либо операции, так и в статическом, когда система находится в состоянии покоя (idle). В динамическом режиме энергия расходуется на зарядку емкостей элементов системы, когда эти элементы переключаются между 0 и 1. И хотя в статическом режиме никаких переключений не происходит, система все равно расходует электрическую энергию
Динамический режим
Статический режим
Энергия, получаемая от блока питания, которую необходимо затратить на зарядку емкости C до напряжения VDD, равна C×VDD2. Если напряжение на конденсаторе переключается с частотой f (т.е. f раз в секунду), то конденсатор заряжается f/2 раза и разряжается f/2 раза в секунду. И, поскольку в процессе разрядки конденсатор не потребляет энергию от источника питания, то:
Утечка тока в системе происходит, даже если система находится в состоянии покоя. Суммарная величина тока, протекающего в системе в ее статическом состоянии IDD, называется током утечки (leakage current) или током покоя (quiescent supply current).
Мощность, потребляемая системой в статическом состоянии:

## Slide 36: Семейства цифровых микросхем
Ранее существовали основные 4 семейства логических вентилей:
ТТЛ – транзисторно-транзисторная логика (Transistor-Transistor Logic, или TTL),
КМОП – логика, построенная на комплементарной структуре металл-оксид-полупроводник (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor Logic, или CMOS),
НТТЛ – низковольтная транзисторно-транзисторная логика (Low-Voltage Transistor-Transistor Logic, или LVTTL);
НКМОП низковольтная логика на комплементарной структуре металлоксид-полупроводник (Low-Voltage Complementary Metal-Oxide Semiconductor Logic, или LVCMOS).
Начиная с 1990х четыре вышеперечисленных семейства распались на большое количество более мелких семейств в связи со все большим распространением устройств, требующих еще более низкого напряжения питания.

## Slide 37: Обозначение цифровых микросхем
В качестве примера рассмотрим систему обозначений фирмы Texas Instruments. Полное обозначение состоит из 6 элементов:
Идентификатор фирмы SN (для серий AC и ACT отсутствует).
Температурный диапазон (тип семейства):
  74 — коммерческие микросхемы (температура окружающей среды для биполярных микросхем — 0...70°С, для КМОП микросхем — – 40...+85°С),
  54 — микросхемы военного назначения (температура — –55...+125°С).
Код серии (до трех символов):
  Отсутствует — стандартная ТТЛ–серия.
  LS (Low Power Schottky) — маломощная серия ТТЛШ.
  S (Schottky) — серия ТТЛШ.
  ALS (Advanced Schottky) — улучшенная серия ТТЛШ.
  F (FAST) — быстрая серия.
  HC (High Speed CMOS) — высокоскоростная КМОП–серия.
  HCT (High Speed CMOS with TTL inputs) — серия HC, совместимая по входу с ТТЛ.
  AC (Advanced CMOS) — улучшенная серия КМОП.
  ACT (Advanced CMOS with TTL inputs) — серия AC, совместимая по входу с ТТЛ.
  BCT (BiCMOS Technology) — серия с БиКМОП–технологией.
  ABT (Advanced BiCMOS Technology) — улучшенная серия с БиКМОП–технологией.
  LVT (Low Voltage Technology) — серия с низким напряжением питания.
Идентификатор специального типа (2 символа) — может отсутств-ть.
Тип микросхемы (от двух до шести цифр).
Код типа корпуса (от одного до двух символов) — может отсутств-ть.
Например, N — пластмассовый корпус DIL (DIP), J — керамический DIL (DIC), T — плоский металлический.
Примеры: SN74ALS373, SN74ACT7801, SN7400.
Отечественная система имеет следующие основные элементы:
Буква К обозначает микросхемы широкого применения, для микросхем военного назначения буква отсутствует.
Тип корпуса микросхемы (один символ) — может отсутствовать. Например, Р — пластмассовый корпус, М — керамический, Б — бескорпусная микросхема.
Номер серии микросхем (от трех до четырех цифр).
Функция микросхемы (две буквы).
Номер микросхемы (от одной до трех цифр).
Примеры: КР1533ЛА3, КР531ИЕ17, КР1554ИР47.
Главное достоинство отечественной системы обозначений состоит в том, что по обозначению микросхемы можно легко понять ее функцию. Зато в системе обозначений Texas Instruments виден тип серии с его особенностями.

## Slide 38: Булева алгебра
Булевой алгеброй называется непустое множество A с двумя бинарными операциями (конъюнкция, дизъюнкция), одной унарной операцией (отрицание) двумя выделенными элементами: 0 (или Ложь) и 1 (или Истина) такими, что для всех a, b и c из множества A верны следующие аксиомы (тождества, законы):
Допустимо менять входы логических элементов между собой
Объединение входов
В базисах И-НЕ и ИЛИ-НЕ можно построить любой логический элемент

## Slide 39: Булева алгебра
Конъюнкти́вная норма́льная фо́рма (КНФ) в булевой логике — нормальная форма, в которой булева формула имеет вид конъюнкции дизъюнкций литералов.
Формулы в КНФ:
Y = А * (В+С)
Y = /А * (В+С) * (/В + С + /D)
Формулы НЕ в КНФ:
/(B+C) /В * /С
(A*B)+C (A+C) * (B+C)
A * (B + (C*D)) A * (B+C) * (B+D)
Любая булева формула может быть приведена к КНФ или ДНФ
для этого можно использовать закон двойного отрицания, закон де Моргана, закон дистрибутивности.
в КНФ:
Дизъюнкти́вная норма́льная фо́рма (ДНФ) в булевой логике — нормальная форма, в которой булева формула имеет вид дизъюнкции конъюнкций литералов.
Формулы в ДНФ:
Y = А + (В*С)
Y = /А + (В*С) + (/В * С * /D)
Формулы НЕ в ДНФ:
/(B*C) /В + /С
(A+B)*C (A*C) + (B*C)
A + (B * (C+D)) A + (B*C) + (B*D)

## Slide 40: Булева алгебра
Правило де Моргана
Правило двойного отрицания

## Slide 41: Логические базисы
В базисе И-НЕ
Х
1
Х
Х
Х
инвертор
ИЛИ
И
Общий принцип:
Пишем формулу того, что нам надо получить, далее применяем де`Моргана и двойное отрицание, чтобы свести это к КНФ (И-НЕ) или ДНФ (ИЛИ-НЕ)
Y= Х1*Х2 + Х1*Х2 = Х1*Х2 + Х1*Х2 =
= Х1*Х2 * Х1*Х2

## Slide 42: Минимизация функций: карты Карно
Используя законы булевой алгебры, можно получить для одной и той же логической функции множество эквивалентных представлений.
Чем проще аналитическое выражение функции, тем экономичнее и проще ее практическая реализация на интегральных микросхемах.
Сложность булевой функции определяется ее рангом, т.е. количеством переменных в ее конъюнктивных или дизъюнктивных членах.
Карта Карно — графический способ минимизации переключательных (булевых) функций, обеспечивающий относительную простоту работы с большими выражениями и устранение потенциальных «гонок» в электроники. Представляет собой операции попарного неполного склеивания и элементарного поглощения. Карты Карно рассматриваются как перестроенная соответствующим образом таблица истинности функции.
Исходной информацией для работы с картой Карно является таблица истинности минимизируемой функции. Таблица истинности содержит полную информацию о логической функции, задавая её значения на всех возможных 2N наборах входных переменных X1 ... XN. Карта Карно также содержит 2N клеток, каждая из которых ассоциируется с уникальным набором входных переменных X1 ... XN.

## Slide 43: Минимизация функций: карты Карно

## Slide 44: Минимизация функций: карты Карно
К1 = X2*X4
K2 = X1*X3*X4
K3 = X1*X2*X3
K4 = X2*X3*X4
K5 = X1*X2*X4
К4
Y = K1 + K2 + K3 + K4 + K5
ДНФ

## Slide 45: Минимизация функций: карты Карно

## Slide 46: Минимизация функций: карты Карно
КНФ

## Slide 47: Минимизация функций: карты Карно
Склейку клеток карты Карно можно осуществлять по единицам (если необходимо получить ДНФ) или по нулям (если требуется КНФ).
Склеивать можно только прямоугольные области с числом единиц (нулей) 2n, где n — целое число, при этом рекомендуется брать максимальное из возможных значений n. В некоторых ситуациях в раскладке образуется единица или ноль, которую невозможно склеить с какой либо областью. В этом случае единица склеивается "сама с собой".
Область, которая подвергается склейке должна содержать только единицы (нули).
Крайние клетки каждой горизонтали и каждой вертикали также граничат между собой и могут объединяться в прямоугольники.
Все единицы (нули) должны попасть в какую-либо область.
С точки зрения минимальности ДНФ (КНФ) число областей должно быть как можно меньше (каждая область представляет собой терм), а число клеток в области должно быть как можно больше (чем больше клеток в области, тем меньше переменных содержит терм. Терм размером 2n ячеек содержит N–n переменных).
Одна ячейка карты Карно может входить сразу в несколько областей. Это следует из очевидного свойства булевых функций: повторение уже существующего слагаемого (сомножителя) не влияет на функцию:
В отличие от СДНФ (СКНФ), ДНФ (КНФ) не единственны. Возможно несколько эквивалентных друг другу ДНФ (КНФ), которые соответствуют разным способам покрытия карты Карно прямоугольными областями.
Принципы склейки

## Slide 48: Минимизация функций: карты Карно
Составить карту Карно по таблице истинности (использовать код Грея - в котором каждое следующее число отличается от предыдущего только одним разрядом);
«Выделить контуры» - термы;
Минимизации в виде ДНФ и КНФ: поиск термов, пригодных к склейке с последующим поглощением;
Нарисовать в виде логических элементов.
Для минимизации функций применяют разные методы, кроме карт Карно: метод Квайна, метод испытания импликант, метод импликантных матриц, метод Квайна-Мак-Класки и др. Все это в курсе ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА
Алгоритм работы методом карты Карно

## Slide 49: Минимизация функций: карты Карно
Составить карту Карно по таблице истинности (использовать код Грея - в котором каждое следующее число отличается от предыдущего только одним разрядом);
«Выделить контуры» - термы;
Минимизации в виде ДНФ и КНФ: поиск термов, пригодных к склейке с последующим поглощением;
Нарисовать в виде логических элементов.
Для минимизации функций применяют разные методы, кроме карт Карно: метод Квайна, метод испытания импликант, метод импликантных матриц, метод Квайна-Мак-Класки и др. Все это в курсе ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА
Алгоритм работы методом карты Карно

## Slide 50: Для самостоятельного решения (№2)
Напишите таблицу истинности для функции схемы на рисунке. Таблица должна иметь три входа – A, B, C
Построить 5И из 2И-НЕ и доп.элементов
Построить 3И из И-НЕ и доп.элементов
В базисе «ИЛИ-НЕ» сделать элемент «ИЛИ»
В базисе «И-НЕ» сделать элемент «ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ»
Построить 7ИЛИ-НЕ из ИЛИ-НЕ и доп.элементов
Напишите таблицу истинности для
функции схемы на рисунке,
таблица должна иметь
два входа A и B.
Как называется эта функция?

## Slide 51: ЛЕКЦИЯ №2. Выполнение плана
Устройство КМОП и ТТЛ логических элементов.
Характеристики цифровых элементов.
Булева алгебра: законы, ДНФ, КНД.
Логические базисы (И-НЕ, ИЛИ-НЕ): построение в базисах любого логического элемента.
Минимизация функций: карты Карно
Задачи для самостоятельного решения. 

## Slide 52: ЛЕКЦИЯ №3. План лекции
Комбинационные схемы: общие принципы (было ранее).
Понятие управляющего (стробирующего) сигнала
Буферы: понятие, каскадирование.
Дешифраторы: понятие, каскадирование.
Шифраторы: понятие, каскадирование.
Мультиплексоры: понятие, каскадирование.
Демультиплексоры: понятие, каскадирование.
Задачи для самостоятельного решения

## Slide 53: Комбинационные схемы: общие принципы
- логические элементы – изучили!
- буферы (повторители)
- дешифраторы
- шифраторы
- мультиплексоры
- демультиплексоры
- арифметические устр-ва:
- сумматоры;
- вычитатели;
- цифровые компараторы.
цифровое устройство (ЦУ), обеспечивающее преобразование совокупности N входных цифровых сигналов в M выходных, при этом состояние выходных сигналов в данный момент времени определяется состоянием входных сигналов в этот же момент времени. Комбинационные ЦУ «не помнят» предыстории поступления сигналов на его входы. Правила функционирования определяются реализуемыми ими функциями алгебры логики.
схемы «без памяти»,
таблица истинности

## Slide 54: Понятие управляющего сигнала (строб, запрещающий сигнал)
Вх
Вых
СS
Сs – строб, управляющий сигнал (также обозначается как C, EZ, Z…)
вход | СS | Выход
1 или 0 | 0 | F(входа)
х | 1 | ЗАПРЕТ
Вх
Вых
СS
вход | /СS | Выход
1 или 0 | 1 | F(входа)
х | 0 | ЗАПРЕТ
что бы не было на входе, на выходе – ЗАПРЕТ: «жесткий» 0 или 1, либо 3-состояние (Z-состояние)

## Slide 55
Понятие управляющего сигнала (строб, запрещающий сигнал)
Нарисовать схему на логических элементах, которая выполняет функцию (использовать карты Карно)
Карта Карно
К1 = /вход
К2 = /СS
Выход = К1 + К2 = /вход + /СS

## Slide 56: Буферы: понятие
Повторители и буферы:
1) Выполняют функцию увеличения нагрузочной способности сигнала, то есть позволяют подавать один сигнал на много входов;
2) Большинство буферов имеют выход ОК или 3С, что позволяет использовать их для получения двунаправленных линий или для мультиплексирования сигналов
Двунаправленная линия
Мультиплексированием называется передача разных сигналов по одним и тем же линиям в разные моменты времени. Основная цель мультиплексирования состоит в сокращении общего количества соединительных линий. Двунаправленная линия обязательно является мультиплексированной, а мультиплексированная линия может быть как однонаправленной, так и двунаправленной.

## Slide 57: Буферы: понятие
Условное графическое обозначение (УГО) 8-разрядного буфера
информационные
выходы
информационные
входы
Управляющий строб

## Slide 58: Буферы: понятие
Двунаправленный буфер
Ai | EZ | T | Bi
вход | 1 | 1 | выход
выход | 1 | 0 | вход
х | 0 | х | 3С
Управляющий сигнал
Направление передачи

## Slide 59: Буферы: каскадирование
Каскадирование двух 4-х разрядных буферов = 8-разрядный буфер

## Slide 60: Дешифраторы: понятие
Дешифратор (ДШ) преобразует двоичный код на входах в активный сигнал на том выходе, номер которого равен десятичному эквиваленту двоичного кода на входах. В полном дешифраторе количество выходов m = 2n, где n - число входов. В неполном ДШ m < 2n.
УГО дешифратора 3 в 8
В отечественной системе обозначений ИД – значит дешифратор (1554ИД7…)

## Slide 61: Дешифраторы: понятие
Дешифратор со стробирующим сигналом
УГО
Таблица истинности

## Slide 62: Дешифраторы: понятие
/X3*/X2*/X1
/X3*/X2*X1
/X3*X2*/X1
/X3*X2*X1
X3*/X2*/X1
X3*/X2*X1
X3*X2*/X1
X3*X2*X1
Реализация
на логических элементах

## Slide 63: Дешифраторы: понятие
Различные варианты дешифраторов
(реальные микросхемы)

## Slide 64: Дешифраторы: каскадирование
на 3 в 8 сделать 4 в 16
на 2 в 4 сделать 4 в 16

## Slide 65: Дешифраторы: каскадирование
на 2в4 сделать 3в8

## Slide 66: Дешифраторы: применение

## Slide 67: Шифраторы: понятие
Шифраторы – устройства, осуществляющие преобразование десятичных чисел в двоичный код. Шифратор содержит m входов, последовательно пронумерованных десятичными числами (0,1,2, ..., m-1) и n выходов. Подача сигнала на один из входов приводит к появлению на выходах n-разрядного двоичного кода, соответствующего номеру возведенного входа
Наиболее часто шифраторы применяют для сокращения количества сигнальных линий, что очень удобно при передачи сигналов на большие расстояния, но при этом, входные сигналы не должны приходить одновременно на все входы. Наличие у шифратора дополнительных входных и выходных линий позволяет объединить их для увеличении разрядности шифратора, но только с помощью дополнительных логических элементов.
В отечественной системе обозначений
ИВ – значит шифратор (555ИВ3, 555ИВ1…)

## Slide 68: Мультиплексоры: понятие
Мультиплексоры (Multiplexer) предназначены для поочередной передачи на один выход одного из нескольких входных сигналов, то есть для их мультиплексирования. Количество мультиплексируемых входов называется количеством каналов мультиплексора, а количество выходов называется числом разрядов мультиплексора.
Информационные
входы
Адресные входы
В отечественной системе обозначений КП – значит мультиплексор (555КП12…)
УГО мультиплексора 8 в 1

## Slide 69: Мультиплексоры: понятие
Мультиплексор со входом строба
При /CS = 1 – работает как обычный мультиплексор.
При /CS = 0 – на выходе либо 3-состояние, либо 0.
УГО мультиплексора 8 в 1 со стробом

## Slide 70: Мультиплексор: каскадирование
На мультиплексоре 2 в 1 сделать 8 в 1: без стробирования
?
Что делать с адресными входами и что с выходами?

## Slide 71: Мультиплексор: каскадирование
На мультиплексоре 2 в 1 сделать 4 в 1: без стробирования

## Slide 72: Мультиплексор: каскадирование
На мультиплексоре 2 в 1 сделать 4 в 1: со стробированием

## Slide 73: Мультиплексор: построение любой функции на мультиплексорах
Построить на мультиплексоре устройство с таблицей истинности
XYZ Вых
000 0
001 1
010 1
011 0
100 0
101 1
110 0
111 0
?

## Slide 74: Мультиплексоры: понятие
Аналоговые и цифровые мультиплексоры значительно различаются по принципу работы. Аналоговые – электрически соединяют выбранный вход с выходом (при этом сопротивление между ними невелико (порядка единиц/десятков Ом). Цифровые – не образуют прямого электрического соединения между выбранным входом и выходом, а лишь «копируют» на выход логический уровень ('0' или '1') с выбранного входа. Аналоговые мультиплексоры иногда называют ключами или коммутаторами.
Аналоговый мультиплексор

## Slide 75: Демультиплексоры: понятие

## Slide 76: Для самостоятельного решения (№3)
Спроектировать дешифратор 2в4 и 4в16 на логических элементах (со стробом и без)
Прокаскадировать два трехразрядных буфера
Каскадирование (без строба и со стробом):
  - построить дешифратор 4в16 на основе дешифраторов 2в4
  - построить дешифратор 4в10 на основе дешифраторов 2в4
  - построить дешифратор 4в16 на основе дешифраторов 4в10
  - построить мультиплексор 16в1 на основе мультиплексоров 2в1
  - построить мультиплексор 8в1 на основе мультиплексоров 2в1
  - реализовать на мультиплексоре функцию (на выбор студента) по таблице
  истинности (из трех переменных)

## Slide 77: ЛЕКЦИЯ №3. Выполнение плана
Комбинационные схемы: общие принципы.
Понятие управляющего (стробирующего) сигнала
Буферы: понятие, каскадирование.
Дешифраторы: понятие, каскадирование.
Шифраторы: понятие, каскадирование.
Мультиплексоры: понятие, каскадирование.
Демультиплексоры: понятие, каскадирование.
Задачи для самостоятельного решения
 

## Slide 78: ЛЕКЦИЯ №4 и №5. План лекции
Комбинационные схемы: (продолжение).
Арифметические устройства: сумматоры и вычитатели.
Арифметические устройства: цифровые компараторы.
Арифметические устройства: схемы контроля четности.
Последовательностные схемы: триггеры (RS, D, T, JK). Временные диаграммы работы. Принципы каскадирования.
Задачи для самостоятельного решения.

## Slide 79: Комбинационные схемы: продолжение
- логические элементы
- буферы (повторители)
- дешифраторы
- шифраторы
- мультиплексоры
- демультиплексоры
- арифметические устр-ва:
- сумматоры;
- вычитатели;
- цифровые компараторы.
цифровое устройство (ЦУ), обеспечивающее преобразование совокупности N входных цифровых сигналов в M выходных, при этом состояние выходных сигналов в данный момент времени определяется состоянием входных сигналов в этот же момент времени. Комбинационные ЦУ «не помнят» предыстории поступления сигналов на его входы. Правила функционирования определяются реализуемыми ими функциями алгебры логики.
схемы «без памяти»,
таблица истинности

## Slide 80: Арифметические устройства
Арифметическое устройство — устройство цифровой электроники, в котором выполняются логические и арифметические операции над числами (операндами).
К арифметическим операциям можно отнести сложение, извлечение корня, умножение, деление и вычитание.
Деление и извлечение корня, а также возведение числа в степень, определение тригонометрических функций, логарифмов и т. п. весьма часто осуществляются по стандартным подпрограммам.
Главная операция – сложение, к которому сводятся все другие арифметические операции. Например, умножение сводится к суммированию несколько раз множимого; деление – к поочередному нахождению цифр частного при помощи вычитания и сложения.

## Slide 81: АУ: полусумматор
Построить на логических элементах???

## Slide 82: АУ: полусумматор
A
B
A + B = S
Ci+1

## Slide 83: АУ: сумматор (полный сумматор)
Построить полный сумматор на логических элементах (самостоятельно)???

## Slide 84: АУ: сумматор
Двухразрядный сумматор (УГО)
Вход переноса
Выход переноса
Выходы
Информационные входы
Какое УГО 4х разрядного сумматора???
В отечественной системе обозначений ИМ – значит сумматор (555ИМ6…)

## Slide 85: АУ: каскадирование сумматоров
На двухразрядных сумматорах сделать четырехразрядный сумматор???
?

## Slide 86: АУ: каскадирование сумматоров
На двухразрядных сумматорах сделать четырехразрядный сумматор

## Slide 87: АУ: вычитатели – строятся на сумматорых
Вычитатели : в прямых кодах и в дополнительных кодах.
Будем рассматривать вычитатели в дополнительных кодах.
Вычитание – сложение числа с числом в дополнительном коде.
Чтобы получить дополнительный код надо:
Инвертировать число;
Сложить полученный результат с единицей (прибавляется к младшему разряду)
Как сделать на одноразрядном сумматоре вычитатель???

## Slide 88: АУ: вычитатели

## Slide 89: АУ: схемы контроля четности
Операция контроля четности двоичных чисел позволяет повысить надежность передачи и обработки информации. Заключается в суммировании по модулю 2 всех разрядов с целью выяснения четности числа, что позволяет выявить наиболее вероятную ошибку в одном из разрядов двоичной последовательности.
Например, если при передаче кода (байта) 1001 1001 произойдет сбой во втором разряде, то на приемном пункте получим код 1101 1001.
Чтобы понять – была ошибка или нет – один разряд (в примере – девятый) отводят на контроль четности (бит четности).
В примере правильное значение бита – равно 0, при передаче ошибки во втором разряде – бит четности – равен 1.
Бит чётности — контрольный бит в вычислительной технике и сетях передачи данных, служащий для проверки общей чётности двоичного числа (чётности количества единичных или нулевых битов в числе).

## Slide 90: АУ: схемы контроля четности
УГО девяти разрядной схемы контроля четности (не важно 0 или 1)
Что будет на выходе:
схема контроля четности единиц, если на входе 1С416
Схема контроля нечетности нулей, если на входе 01316
Схема контроля четности нулей, если на входе 1F216

## Slide 91: АУ: схемы контроля четности
Как будет выглядеть УГО 3х разрядной схемы контроля нечетности 1 ???
Построить 6-ти разрядную схему контроля нечетности 1 на 3х-разрядной
На логических элементах построить 3х-разрядную схему контроля нечетности 1???
На логических элементах построить схему контроля четности 1???

## Slide 92: АУ: схемы контроля четности
Построить 6-ти разрядную схему контроля нечетности 1 на 3х-разрядной
На логических элементах построить 3х-разрядную схему контроля нечетности 1
На логических элементах построить 3х-разр. схему контроля четности 1

## Slide 93: АУ: цифровые компараторы
Цифрово́й компара́тор или компара́тор ко́дов логическое устройство с двумя словарными входами, на которые подаются два разных двоичных слова равной в битах длины и обычно с тремя двоичными выходами, на которые выдаётся признак сравнения входных слов: первое слово больше второго, меньше или слова равны. При этом выходы «больше», «меньше» имеют смысл, если входные слова кодируют числа в том или ином машинном представлении.
Результат
Сравнения
(выходы
переноса
в младший разряд)
Информационные входы
Входы переноса из старшего разряда

## Slide 94: АУ: цифровые компараторы
УГО двухразрядного цифрового компаратора
Таблица истинности

## Slide 95: АУ: цифровые компараторы
На двухразрядном цифровом компараторе построить четырехразрядный цифровой компаратор - ???
?

## Slide 96: АУ: цифровые компараторы
На двухразрядном цифровом компараторе построить четырехразрядный цифровой компаратор

## Slide 97: Арифметические устройства
АЛУ (арифметико-логическое устройство) –
ядро микропроцессора

## Slide 98: Комбинационные схемы: продолжение
- логические элементы
- буферы (повторители)
- дешифраторы
- шифраторы
- мультиплексоры
- демультиплексоры
- арифметические устр-ва:
- сумматоры;
- вычитатели;
- цифровые компараторы.
цифровое устройство (ЦУ), обеспечивающее преобразование совокупности N входных цифровых сигналов в M выходных, при этом состояние выходных сигналов в данный момент времени определяется состоянием входных сигналов в этот же момент времени. Комбинационные ЦУ «не помнят» предыстории поступления сигналов на его входы. Правила функционирования определяются реализуемыми ими функциями алгебры логики.
схемы «без памяти»,
таблица истинности

## Slide 99: ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТНЫЕ СХЕМЫ
Последовательностные
- триггеры
- регистры
- счетчики
- запоминающие устройства
Выходные сигналы Y зависят не только от текущих значений входных сигналов X, но и от последовательности значений входных сигналов, по­ступивших на входы в предшествующие моменты време­ни. В ПЦУ предыстория поступления последовательно­сти входных сигналов обязательно фиксируется с по­мощью специальных запоминающих элементов или эле­ментов памяти.
Поэтому говорят, что ПЦУ обладают памятью.
схемы «с памятью»,
временные диаграммы

## Slide 100: Последовательностные схемы
Два представления описания работы логического элемента «И-НЕ» (двухвходового)
Таблица истинности
Временная диаграмма работы
Задний фронт
Передний
фронт

## Slide 101: Триггеры
Триггер (flip-flop) — класс электронных устройств, обладающих способностью длительно (до снятие напряжения питания) находиться в одном из двух устойчивых состояний и чередовать их под воздействием внешних сигналов.
Отличительной особенностью триггера как функционального устройства является свойство запоминания двоичной информации. Под памятью триггера подразумевают способность оставаться в одном из двух состояний и после прекращения действия переключающего сигнала. Приняв одно из состояний за «1», а другое за «0», можно считать, что триггер хранит (помнит) один разряд числа, записанного в двоичном коде.
тоже самое
В основе триггера – бистабильная ячейка
Триггеры – это управляемые бистабильные ячейки

## Slide 102: Триггеры
RS-триггеры
D-триггеры
Т-триггеры
JK-триггеры
сброс-установка
R – reset – сброс
S – set - установка
триггер данных
D – data, delay
счетный триггер
универсальный
J – jamp – прыжок
K – kill – отключение
Toggle - переключатель
«ТР»
«ТМ»
«ТВ»
«--»
триггеры бывают асинхронные и синхронные (по такту)

## Slide 103: Триггеры: RS-триггеры (ассинхронные)
КМОП
ТТЛ
R | S | Q | /Q
0 | 0 | Хранение QN-1 | Хранение инверсного QN-1
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | Запрещенное состояние | 
/R | /S | Q | /Q
0 | 0 | Запрещенное состояние | 
0 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | Хранение QN-1 | Хранение инверсного QN-1
reset
set

## Slide 104: Триггеры: RS-триггеры (синхронные)
КМОП
ТТЛ

## Slide 105: Триггеры: D-триггер
КМОП
С | D | Q | /Q
фронт | 0 | 0 | 1
фронт | 1 | 1 | 0
любое, кроме фронта | х | Хранение QN-1 | Хранение инверсного QN-1
ТТЛ все тоже самое, но данные на выход поступают «по срезу» сигнала С
запоминает состояние входа и выдаёт его на выход
D-триггера – базовая ячейка памяти (в запоминающих устройствах, в ПЛИС

## Slide 106
Триггеры: D-триггер
Как построить D-триггер на синхронном RS-триггере???
?
есть
надо

## Slide 107
Триггеры: D-триггер. Каскадирование
Задержка на а) целое число тактов, на б) не целое число таков (целое + половина)
?
Что делает это устройство???
Как сделать задержку на 1,5 такта?

## Slide 108
Триггеры: Т-триггер
КМОП (по фронту)
ТТЛ (по спаду)
Т | Q
фронт | переключение QN-1 в противоположное состояние
любое, кроме фронта | Хранение QN-1
Т | Q
спад (задний фронт, срез) | переключение QN-1 в противоположное состояние
любое, кроме фронта | Хранение QN-1
переключение в противоположное состояние по фронту С
переключение в противоположное состояние по спаду С
счётный триггер, так как он является простейшим счётчиком до 2
Т-триггер часто применяют для понижения частоты в 2 раза, используется в счетчиках

## Slide 109
Триггеры: Т-триггер
Как построить Т-триггер на D-триггере???
?
есть
надо

## Slide 110
Триггеры: JK-триггер (синхронный)
КМОП (по фронту)
kill
jump
Работает так же как RS-триггер (R=K, S=J), с одним лишь исключением: при подаче запрещенного для RS-триггера состояния на оба входа J и K состояние выхода триггера изменяется на противоположное, т.е. выполняется операция инверсии (переключения).
ТТЛ (по спаду)

## Slide 111
Как построить Т-триггер на JK-триггере???
?
есть
надо
Триггеры: JK-триггер (синхронный)
Как построить D-триггер на JK-триггере???
?
есть
надо

## Slide 112
Триггеры: JK-триггер (асинхронный)
ТТЛ («активный» 0)
КМОП («активная» 1)
Самостоятельно нарисовать УГО асинхронного КМОП-триггера и задать на входе любую временную диаграмму, нарисовать, что на выходе???

## Slide 113: Для самостоятельного решения (№4)
Напишите, что будет на выходе сумматора, если на вход подаются указанные сигналы
Нарисуйте условное графическое обозначение 5р цифрового компаратора.
Какие сигналы будут на выходе сумматора при сложении чисел 11011 и 11001 (Ci=1). Нарисуйте данный сумматор на 3х разрядном
Постройте на 3-х разрядном сумматоре 5-ти разрядный вычитатель
Какой результат появиться на выходе цифрового компаратора при сравнении чисел А=10011 и В=11000 (при входах переноса равных A>B=1, A=B=0, A<B=0). Нарисуйте данный цифровой компаратор на 3х разрядном
Какой результат появиться при подаче на 16-ти разрядную схему контроля четности единиц числа D1C416, постройте данную схему на 6-ти разрядной
Построить D-триггер из JK-триггера
Построить D-триггер с задержкой на 2.5 такта из однотактного. Привести временные диаграммы
Прокаскадируйте параллельно четыре D-триггера

## Slide 114: ЛЕКЦИЯ №4 и №5. Выполнение плана
Комбинационные схемы: (продолжение).
Арифметические устройства: сумматоры.
Арифметические устройства: цифровые компараторы
Арифметические устройства: схемы контроля четности
Последовательностные схемы: триггеры (RS, D, T, JK). Временные диаграммы работы. Принципы каскадирования
Задачи для самостоятельного решения
  

## Slide 115: ЛЕКЦИЯ №6 и №7. План лекций
Последовательностные схемы: (продолжение).
Регистры: параллельные (хранения) и
последовательные (сдвига).
Построение регистров на триггерах.
Счетчики (базовые понятия).
Последовательные счетчики на триггерах
- суммирующие и вычитающие (КМОП и ТТЛ)
- реверсивный
- с параллельной загрузкой
- с модулем счета не равным 2n
Параллельные счетчики (на триггерах)
Каскадирование счетчиков (последовательное/параллельное)
8. Задачи для самостоятельного решения

## Slide 116: ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТНЫЕ СХЕМЫ
Последовательностные
- триггеры
- регистры
- счетчики
- запоминающие устройства
Выходные сигналы Y зависят не только от текущих значений входных сигналов X, но и от последовательности значений входных сигналов, по­ступивших на входы в предшествующие моменты време­ни. В ПЦУ предыстория поступления последовательно­сти входных сигналов обязательно фиксируется с по­мощью специальных запоминающих элементов или эле­ментов памяти.
Поэтому говорят, что ПЦУ обладают памятью.
схемы «с памятью»,
временные диаграммы

## Slide 117: РЕГИСТРЫ
Регистр - устройство, используемое для хранения n-разрядных двоичных данных и выполнения преобразований над ними.
Регистр представляет собой упорядоченный набор триггеров, обычно D-, число n которых соответствует числу разрядов в слове.
Основой построения регистров являются:
D-триггеры, RS-триггеры, JK-триггеры.
приём слова в регистр (установка состояния);
передача слова из регистра;
сдвиг слова влево или вправо на заданное число разрядов;
преобразование последовательного кода слова в параллельный и обратно;
установка регистра в начальное состояние (сброс).
Типичными для регистра являются следующие операции:

## Slide 118: РЕГИСТРЫ. Классификация
Параллельный (хранение):
параллельный ввод и
параллельный вывод
Последовательный (сдвиг):
последовательный ввод и
последовательный вывод
Комбинированный
параллельный ввод и
последовательный вывод
последовательный ввод и
параллельный вывод

## Slide 119: ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ РЕГИСТРЫ (регистры хранения)
8 разрядный регистр
В отечественной системе обозначений ИР – значит регистр (1554ИР23…)
Информационные входы
Информационные выходы
Входы управления
C – тактирование (строб, по фронту запись в регистр)
/OE – разрешение выхода
R – вход сброса
S – вход установки
/OE
0 – 3-состояние или 0
1 – регистр
R
0 – регистр
1 – установка выходов в «1»
S
0 – регистр
1 – сброс выходов в «0»
L/R
0 – передача данных →
1 – передача данных ←

## Slide 120: ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ РЕГИСТРЫ (регистры хранения)
8 разрядный регистр (по спаду)
В параллельных регистрах схемы разрядов не обмениваются данными между собой.
Общими для разрядов обычно являются цепи тактирования, сброса/установки, разрешения выхода, то есть цепи управления.

## Slide 121: ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ РЕГИСТРЫ (регистры хранения)
Как построить 8-разрядный регистр на 4-разрядном
?
есть
надо

## Slide 122: ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ РЕГИСТРЫ (регистры хранения). КАСКАДИРОВАНИЕ
8-разрядный регистр на 4-разрядном регистре

## Slide 123: ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ РЕГИСТРЫ на триггерах
Обычно строятся на
D-триггерах,
но можно и на RS- и JK-

## Slide 124: ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ РЕГИСТРЫ (регистры сдвига)
8 разрядный регистр сдвига
Каскадирование регистров сдвига - аналогично

## Slide 125: ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ РЕГИСТРЫ (регистры сдвига)
4х-разрядный регистр сдвига на триггерах, который
при L/R=0 сдвигает вправо,
при L/R=1 – сдвигает влево.
?
Для самостоятельного решения

## Slide 126: РЕГИСТРЫ. Различные варианты
SN74ALS164 (КР1533ИР8) — восьмиразрядный сдвиговый регистр с последовательной загрузкой и параллельной выгрузкой. Оснащён двумя входами, A и B, что позволяет заперев один из них (установив на нём низкий уровень напряжения по положительному фронту тактового импульса), осуществлять ввод данных в последовательном коде по другому входу.
SN74ALS165 (КР1533ИР9), SN74ALS166 (КР1533ИР10) — восьмиразрядный сдвиговый регистр с последовательной выгрузкой, работающий в двух режимах: параллельной загрузки и сдвига,
SN74198 (КР155ИР13) — восьмиразрядный реверсивный сдвиговый регистр, имеющий четыре режима работы: параллельная загрузка, сдвиг влево, сдвиг вправо и блокировка.
SN74LS295 (КР1533ИР16) — четырёхразрядный сдвиговый регистр с параллельной загрузкой и тремя состояниями выходов, имеющий три режима работы: параллельная загрузка, сдвиг влево и блокировка. На основе регистра может быть построен реверсивный сдвигающий регистр с последовательным вводом данных и режимами сдвига влево и вправо.
74HC595N (КР1564ИР52) — восьмиразрядный сдвиговый регистр с защелкой, имеющий возможность параллельного или последовательного объединения с тремя состояниями на выходе: высокий, низкий и высоко-импедансный.

## Slide 127: РЕГИСТРЫ. Различные варианты
SN74198 (КР155ИР13)

## Slide 128: СЧЕТЧИКИ
Счётчик (счетчик числа импульсов — устройство, на выходах которого получается двоичный (двоично-десятичный) код, определяемый числом поступивших импульсов.
Счётчики могут строиться на D-триггерах, T-триггерах и JK-триггерах.
Основной параметр счётчика — модуль счёта — максимальное число единичных сигналов, которое может быть сосчитано счётчиком.
CTE
0 – счетчик
1 – запрет счета (выходы в «0»)
R
0 – счетчик
1 – установка выходов в «1»
S
0 – счетчик
1 – сброс выходов в «0»
U/D
0 – увеличение счета (инкремент, суммирующий)
1 – снижение счета (декремент, вычитающий)
L
0 – счетчик
1 – загрузка
C – вход счета (тактовый)
I0…IN-1 – входы загрузки
Q0…QN-1 - выходы
n-разрядный счетчик
В отечественной системе обозначений ИE – значит счетчик (555ИЕ7…)
Ci+1
0 – счетчик не переполнен
1 – переполнение счетчика

## Slide 129: СЧЕТЧИКИ. Последовательные счетчики на триггерах
КМОП-счетчик (4 разряда)
ТТЛ-счетчик (4 разряда)

## Slide 130: СЧЕТЧИКИ. Последовательные (асинхронные) счетчики на триггерах
КМОП-счетчик (4 разряда)
ТТЛ-счетчик (4 разряда)
Если построить временные диаграммы, то будет видно:
суммирующий или вычитающий счетчик (разбирается у доски)

## Slide 131: СЧЕТЧИКИ. Последовательные (асинхронные) счетчики на триггерах
КМОП-счетчик (4 разряда)
ЭТО ОДНО И ТО ЖЕ ПО ФУНКЦИИ ИЛИ НЕТ ????
(проверить на временных диаграммах самостоятельно)

## Slide 132
КМОП-счетчик (4 разряда), реверсивный: при U/D=1 – суммирующий, при U/D=0 – вычитающий
U/D=0 – вычитающий
U/D=0 – суммирующий
+
Такой мультиплексор стоит перед каждым триггером (после первого)
НАДО
СЧЕТЧИКИ. Последовательные (асинхронные) счетчики на триггерах

## Slide 133
ТТЛ-счетчик (2 разряда), суммирующий на D-триггерах
Т-триггер на D, а далее – как обычный Т-триггер используется
КМОП-счетчик (2 разряда), вычитающий на JK-триггерах
?
Т-триггер на JK, а далее – как обычный Т-триггер используется
СЧЕТЧИКИ. Последовательные (асинхронные) счетчики на триггерах

## Slide 134: СЧЕТЧИКИ. Последовательные (асинхронные) счетчики на триггерах
КМОП-счетчик (2 разряда), вычитающий, с параллельной загрузкой.
При PE=1 – считает, при PE=0 – загружает в счетчик число I0I1
КМОП-счетчик (2 разряда), вычитающий
Чтобы загрузить число в D-триггер надо «разорвать» связь, отмеченную чиним «крестом» и вставить мультиплексор, который предоставляет выбор:
PE=1 – считает, при PE=0 – загружает в счетчик число I0…I3. Вид мультиплексора показан слева
НАДО

## Slide 135
Модуль счета = 2N
Строиться на JK-триггерах
Счетчик на JK-триггерах по модулю = 2N
Когда досчитывает счетчик до нужного числа, необходимо:
а. организовать сброс JK-триггера (для КМОП – J=0, K=1);
б. в каждый JK-триггер пустить строб С
СЧЕТЧИКИ. Последовательные (асинхронные) счетчики на триггерах

## Slide 136
Модуль счета = 2N
1. 2. Строиться на JK-триггерах (3х разрядный, КМОП, суммирующий)
СЧЕТЧИКИ. Последовательные (асинхронные) счетчики на триггерах
Напоминалка, как будет на Т-триггерах
Построить счетчик на триггерах с модулем счета = 5
3.а Сорганизовать сброс JK-триггеров, как только дойдет до 100 (000, 001, 010, 011, 100, 000, 001, 010, 011, 100, 000…)
Сброс при R=1
3.б В каждый триггер пустить строб

## Slide 137: СЧЕТЧИКИ. Параллельные (синхронные) счетчики на триггерах
КМОП-счетчик, по модулю 16
Строиться на JK-триггерах;
Тактовый сигнал «С» приходит сразу на все триггеры;
Каждый следующий переключиться только, когда предыдущие разряды (все) в «1»
НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНОЕ ПОСТРОЕНИЕ СЧЕТЧИКОВ

## Slide 138: СЧЕТЧИКИ. Параллельные (синхронные) счетчики на триггерах
Синхронные (или параллельные) счетчики представляют собой наиболее быстродействующую разновидность счетчиков. Наращивание их разрядности при соблюдении определенных условий не приводит к увеличению полной задержки срабатывания. То есть можно считать, что именно синхронные счетчики работают как идеальные счетчики, все разряды которых срабатывают одновременно, параллельно. Задержка срабатывания счетчика в этом случае примерно равна задержке срабатывания одного триггера. Достигается такое быстродействие существенным усложнением внутренней структуры микросхемы.
Вместе с тем недостатком синхронных счетчиков является более сложное управление их работой по сравнению с асинхронными счетчиками. Поэтому синхронные счетчики целесообразно применять только в тех случаях, когда действительно требуется очень высокое быстродействие, очень высокая скорость переключения разрядов.

## Slide 139: СЧЕТЧИКИ. Каскадирование счетчиков
- Последовательное
- Параллельное
Напоминалка,
как выглядит
УГО счетчика
есть
надо

## Slide 140: СЧЕТЧИКИ. Каскадирование счетчиков

## Slide 141
1. Постройте 4-разрядный параллельный регистр из JK-триггеров и RS-триггеров
2. Нарисуйте условное графическое обозначение восьмиразрядного регистра сдвига с запуском по фронту, параллельным выводом информации и сбросом в 0, установкой в 1.
3. Удвойте разрядность 4-разрядного регистра сдвига
4. Постройте из ТТЛ-триггеров суммирующий счетчик по модулю 4, приведите временные диаграммы, демонстрирующие работу
5. Сколько счетных выходов имеет двоичный счетчик по модулю 37
6. Нарисуйте условное графическое обозначение вычитающего счетчика по модулю 12 с разрешением счета и сбросом.
7. Постройте реверсивный последовательный счетчик по модулю 16
8. Нарисуйте из КМОП триггеров параллельный вычитающий счетчик по модулю 4, приведите временные диаграммы, демонстрирующие работу
9. Постройте на триггерах последовательный ТТЛ счетчик по модулю 7 (использовать триггеры без сброса)
10. Постройте на триггерах трехразрядный счетчик с параллельной загрузкой (V=0 – счет, V=1 – параллельная загрузка)
11. Прокаскадируйте параллельно три 4-разрядных счетчика
12. Прокаскадируйте последовательно два 8-разрядных счетчика
Для самостоятельного решения

## Slide 142: ЛЕКЦИЯ №8. План лекции
Последовательностные схемы: (заключение).
Запоминающие устройства:
- понятие ЗУ
- классификация и структура ЗУ
- каскадирование ОЗУ и ПЗУ
- уменьшение и увеличение разрядности
- уменьшение и увеличение адресного пространства
3. Перспективные виды памяти
4. Задачи для самостоятельного решения

## Slide 143: ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТНЫЕ СХЕМЫ
Последовательностные
- триггеры
- регистры
- счетчики
- запоминающие устройства
Запомина́ющее устро́йство (ЗУ) — устройство, предназначенное для записи и хранения данных.
В основе работы запоминающего устройства может лежать любой физический эффект, обеспечивающий приведение системы к двум или более устойчивым состояниям.
схемы «с памятью»,
временные диаграммы

## Slide 144
ЗАПОМИНАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА
энергозависимые
энергоНЕзависимые
Оперативные запоминающие устройства (ОЗУ, RAM)
Статические ОЗУ (СОЗУ, SRAM)
Динамические ОЗУ (ДОЗУ, DRAM)
Синхронные СОЗУ
Асинхронные СОЗУ
Регистровые СОЗУ
Постоянные запоминающие устройства (ПЗУ, ROM)
Однократно программируемые ПЗУ (ОПЗУ, OtROM, PROM)
Масочные ПЗУ (ОПЗУ, OtROM)
Перепрограммируемые ПЗУ (ППЗУ, EPROM, erasable programmable read-only memory)
ППЗУ с ультрафиолетовым стиранием
ППЗУ с электрическим стиранием
(ЭСППЗУ, EEPROM)
ФЛЭШ-память (FLASH)
NOR-flash (команды)
NAND-flash (данные)
FRAM (ферромагнитная), MRAM (магниторезистивная),
ReRAM (резистивная), …. еще много видов
Notes: RAM делятся на статические и динамические. В первом варианте запоминающими элементами являются триггеры, сохраняющие своё состояние пока на схему подаётся питание и нет новой записи данных. Во втором варианте данные хранятся в виде зарядов конденсаторов, образуемых элементами МОП-структур. Саморазряд конденсаторов ведёт к разрушению данных, поэтому они должны периодически (каждые несколько миллисекунд) регенерироваться. В то же время плотность упаковки динамических элементов памяти в несколько раз превышает плотность упаковки, достижимую в статических RAM.

## Slide 145
ЗАПОМИНАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА.
Расширенная классификация (их много)

## Slide 146
ЗАПОМИНАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА.
Структурная схема ОЗУ

## Slide 147
ЗАПОМИНАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА.
Структурная схема ячейки ОЗУ
Классическая 6-ти транзисторная ячейка

## Slide 148
ЗАПОМИНАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА.
Структурная схема накопителя ОЗУ
D7…D0
D7…D0
D7…D0
D7…D0
D7…D0
D7…D0
D7…D0
D7…D0
D7…D0
A0
A1
A2
A3
A4
A5

## Slide 149: ЗАПОМИНАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА
R/W
0 – запись
1 – считывание
или хранение
А0…AN-1 – адресные входы
D0…DM-1 – входы/выходы данных
R/W, CS, OE – управляющие входы
Оперативное запоминающее устройство
В отечественной системе обозначений
РУ – значит ОЗУ,
РЕ – ПЗУ
(537РУ6,
1665РЕ4…)
CS
0 – выходы 3-е состояние (хранение)
1 – кристалл выбран (ОЗУ)
OE
0 – выходы 3-е состояние (хранение)
1 – данные активные (ОЗУ)
Протоколы обмена (циклы считывания и записи)
tЗАП
tСЧИТ
М
ОЗУ
запись в ОЗУ
считывание
из ОЗУ
М
ОЗУ

## Slide 150
ЗАПОМИНАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА.
2N – адресное пространство
M – разрядность (разрядность данных)
Информационная емкость = 2N х M
Цифровые запоминающие устройства — устройства, предназначенные для записи, хранения и считывания информации, представленной в цифровом коде.
К основным параметрам цифровых ЗУ относятся - - информационная ёмкость (битов),
- потребляемая мощность,
- время хранения информации,
- быстродействие.
- Сколько адресов имеет ОЗУ, если адресное пространство 512?
- Какая разрядность у ПЗУ 2Кх16?
- Какое адресное пространство у ОЗУ, имеющее 22 адреса?
- Нарисуйте условное графическое обозначение ОЗУ 32Мх8, ПЗУ – 1Кх4, 4Гх1?

## Slide 151
ЗАПОМИНАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА. Каскадирование
на ОЗУ 2Кх2 сделать 2Кх1 (уменьшение данных)
на ОЗУ 2Кх2 сделать 2Кх4 (увеличение данных)
на ОЗУ 2Кх2 сделать 1Кх2 (уменьшение адреса)
на ОЗУ 2Кх2 сделать 4Кх2 (увеличение адреса на 1 шаг)
на ОЗУ 2Кх2 сделать 4Кх4 (увеличение адреса и данных)
на ОЗУ 2Кх2 сделать 8Кх2 (увеличение адреса на 2 шага)
на ОЗУ 2Кх2 сделать 8Кх4 (увеличение адреса на 2 шага и данных)
1
2
3
4
5
6
7 (самостоятельно)
есть

## Slide 152
ЗАПОМИНАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА. Каскадирование
на ОЗУ 2Кх2 сделать 2Кх1 (уменьшение данных)
1
есть
надо
на ОЗУ 2Кх2 сделать 2Кх4 (увеличение данных)
2
есть
надо
?

## Slide 153
ЗАПОМИНАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА. Каскадирование
на ОЗУ 2Кх2 сделать 1Кх2 (уменьшение адреса)
3
есть
надо
на ОЗУ 2Кх2 сделать 4Кх2 (увеличение адреса)
4
есть
надо
?

## Slide 154
ЗАПОМИНАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА. Каскадирование
4
на ОЗУ 2Кх2 сделать 4Кх2 (увеличение адреса)
есть
надо
A11 A10 A9 … A1 A0 ‖ D0 D1
0 0 … 0 0 ‖ D0 D1
0 0 … 0 1 ‖ D0 D1
0 0 … 1 0 ‖ D0 D1
0 0 … 1 1 ‖ D0 D1
. . . . . . . .
1 1 … 1 1 ‖ D0 D1
0 0 … 0 0 ‖ D0 D1
0 0 … 0 1 ‖ D0 D1
0 0 … 1 0 ‖ D0 D1
0 0 … 1 1 ‖ D0 D1
. . . . . . . .
1 1 … 1 1 ‖ D0 D1
?

## Slide 155
ЗАПОМИНАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА. Каскадирование
на ОЗУ 2Кх2 сделать 4Кх4 (увеличение адреса и данных)
5
есть
надо
?
A11 A10 A9 … A1 A0 ‖ D0 D1
0 0 … 0 0 ‖ D0 D1
0 0 … 0 1 ‖ D0 D1
0 0 … 1 0 ‖ D0 D1
0 0 … 1 1 ‖ D0 D1
. . . . . . . .
1 1 … 1 1 ‖ D0 D1
0 0 … 0 0 ‖ D0 D1
0 0 … 0 1 ‖ D0 D1
0 0 … 1 0 ‖ D0 D1
0 0 … 1 1 ‖ D0 D1
. . . . . . . .
1 1 … 1 1 ‖ D0 D1
Х2

## Slide 156
ЗАПОМИНАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА. Каскадирование
на ОЗУ 2Кх2 сделать 4Кх4 (увеличение адреса и данных)
5

## Slide 157
ЗАПОМИНАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА. Каскадирование
на ОЗУ 2Кх2 сделать 8Кх2 (увеличение адреса на 2 шага)
6
есть
надо
?

## Slide 158
ЗАПОМИНАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА. Каскадирование
на ОЗУ 2Кх2 сделать 8Кх2 (увеличение адреса на 2 шага)
6

## Slide 159
ЗАПОМИНАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА. Каскадирование
на ОЗУ 2Кх2 сделать 8Кх4 (увеличение адреса на 2 шага и данных)
7
Х2
Сделать самостоятельно

## Slide 160
ЗАПОМИНАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА. Каскадирование
на ПЗУ 2Кх2 сделать 2Кх1 (уменьшение данных)
на ПЗУ 2Кх2 сделать 2Кх4 (увеличение данных)
на ПЗУ 2Кх2 сделать 1Кх2 (уменьшение адреса)
на ПЗУ 2Кх2 сделать 4Кх2 (увеличение адреса на 1 шаг)
на ПЗУ 2Кх2 сделать 4Кх4 (увеличение адреса и данных)
на ПЗУ 2Кх2 сделать 8Кх2 (увеличение адреса на 2 шага)
на ПЗУ 2Кх2 сделать 8Кх4 (увеличение адреса на 2 шага и данных)
1
2
3
4
5
6
7
Для самостоятельного решения. ПЗУ (масочное) тоже самое, что ОЗУ, но без сигнала R/W

## Slide 161
ЗАПОМИНАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА.
Перспективные виды памяти
MRAM
ReRAM
FRAM

## Slide 162
1. Сколько линий данных и адреса имеет ОЗУ 16Кх4
2. Сколько корпусов памяти с организацией 4Кх1 нужно для
построения модуля 2Кх4
3. Нарисуйте схему организации модуля ОЗУ 16Кх8 на ОЗУ 2Кх2
4. Сколько корпусов памяти с организацией 1Кх8 нужно для
построения модуля 16Кх16
5. Нарисуйте схему организации модуля ПЗУ 4Кх8 на БИС 4Кх1
Для самостоятельного решения